## Slide 1: TurtleBot動作マニュアル
2011/12/09 新規作成
2012/01/12 説明文修正

## Slide 2: 使用機材
TurtleBot本体
USBコントローラー
(※BGC-UCF1201/BK)
iRobot用ACアダプタ
(※ TurtleBot付属品)
セットアップ済みノートPC
(※セットアップ方法は
「TurtleBot_Setup_Manual.txt」を参照)

## Slide 3: TurtleBot(iRobot)の充電
TurtleBotは土台部分(iRobot)に装着されているバッテリーにて動作します。
動作させる前に十分充電してからご使用下さい。
充電はACアダプタを接続する事で始まります。
※充電が始まらない場合は、一度ACアダプタを差し直してみて下さい。
充電状況
※充電確認はiRobot単体で起動している時の表示となります。
※「残量なし」の場合は警告音が鳴ります。
緑 | 赤点滅
満タン | 残量なし
充電時はLEDが
ゆっくり赤く点滅します

## Slide 4: 機器の接続
TurtleBot本体に接続されたUSB端子下記図の2本を、セットアップ済みノートPC
に接続します。
※充電の為ACアダプタを接続していた場合は外して下さい。
iRobotから出ている
白い(先端は青)USBケーブル
Kinectから出ている黒いUSBケーブル

## Slide 5: 起動方法
PCを起動後、iRobotの電源ボタン(※下記図)を押します。
(※電源LEDが[緑点灯]⇒[赤点滅]⇒[緑点灯]後、「ビッ」と音が鳴ります。
その間2秒程度)
PCのターミナルを起動して、下記コマンドを実行します。
sudo service turtlebot start
(※10秒程度で、再度「ビッ」と音が鳴ります)
iRobot電源ボタン

## Slide 6: キーボード操作
※事前に「起動方法」により起動状態としてから操作して下さい。
下記コマンドにより「キーボード走行モード」に移行します。
roslaunch turtlebot_teleop keyboard_teleop.launch
（※走行モードへの移行で、iRobotの3種のLEDは消灯状態となります）

## Slide 7
上下左右のキーを1回押下する事によって下記図の動作をします。
走行モードを終了する場合は[ESC]もしくは[q]を押して下さい。
※セットアップしたPCのインストールVersionが古い場合は、
[ESC]と[q]が効かない場合があります。その場合はCtrl+Cにて終了させて下さい。
「↑」押下で20cm前進
「↓」押下で20cm後退
「→」押下で
45度時計回り
に回転
「←」押下で
45度反時計回り
に回転

## Slide 8: コントローラ操作
※事前に「起動方法」により起動状態としてから操作して下さい。
下記コマンドにより「コントローラ走行モード」に移行します。
roslaunch turtlebot_teleop joystick_teleop.launch
（※走行モードへの移行で、iRobotの3種のLEDは消灯状態となります）

## Slide 9
十字ボタンの上下左右を押す事によって下記図の動作をします。
但し、誤動作防止の為「5」を押しながらでないと操作できません。
※キーボード操作と違い、押した時間分走行します。
※コントローラーが反応しない場合は、次ページの確認を行って下さい。
コントローラ走行モードを終了する場合はキーボードのCtrl+Cを押して下さい。
[5]+[↑]ボタン押下で前進
[5]+[↓]ボタン押下で後退
[5]+[→]ボタンで
時計回りに回転
[5]+[←]ボタンで
反時計回りに回転
操作は全て「5」を
押しながら操作する

## Slide 10
コントローラが反応しない場合は下記方法にて確認して下さい。
下記コマンド実行後、コントローラの何れかのボタンを押して反応を確認します。
jstest /dev/input/js0
反応があった場合は接続したコントローラ自体はデバイスとして認識していますの
で、「コントローラ操作」の最初からやり直して下さい。
反応が無ければ指定しているデバイスファイル名が違う可能性がありますので、
/dev/input/内の他の「js*」を探し、該当するデバイスファイルかどうかを上記で
確認して下さい。

## Slide 11
反応するデバイスが判明した場合は、使用するlaunchファイル(※下記)の中身を
変更する事で対処可能です。
/opt/ros/diamondback/stacks/turtlebot_apps/turtlebot_teleop/joystick_teleop.launch
launchファイルの修正は、下記の赤枠の部分を書き換えます。
※js1の部分は該当するデバイスファイル名とします。
<launch>
<!--- Teleop Joystick -->
<node pkg="turtlebot_teleop" type="turtlebot_teleop_joy" name="turtlebot_teleop_joystick">
<remap from="cmd_vel" to="/turtlebot_node/cmd_vel"/>
<param name="scale_angular" value="1.5"/>
<param name="scale_linear" value="0.5"/>
</node>
<node pkg="joy" type="joy_node" name="joystick"/>
</launch>
<node pkg="joy" type="joy_node" name="joystick">
<param name="dev" value="/dev/input/js1"/>
</node>
調査した該当するデバイスファイル名とする

## Slide 12: 音自動追尾走行
※事前に「起動方法」により起動状態とし、「キーボード操作」もしくは「コント
ローラ操作」を行ってから操作して下さい。
下記コマンドにより「音自動追尾走行モード」に移行します。
rosrun hark_turtlebot_follower hark_turtlebot_follower
rosrun hark_turtlebot_fdnetworks localization_ROS.sh
(※走行させず、定位結果のみ見る場合は「rosrun hark_turtlebot_fdnetworks localization.sh」を使用して下さい)

## Slide 13
定位結果を基に、発話者(音のする)方向へ向かって走行します。
走行を終了する場合は、発話を止める(音を出さない)事でTurtleBotを一旦停止させ、
rosrun hark_turtlebot_fdnetworks localization_ROS.shを起動したターミナル上で
Ctrl+Cを押して下さい。
同様にrosrun hark_turtlebot_follower hark_turtlebot_followerを起動したターミナル
もCtrl+Cを押して終了させます。
ハーイ！
こっち、こっち

## Slide 14: 終了方法
PCのターミナルから下記コマンドを実行後、PCをシャットダウンして下さい。
sudo service turtlebot stop
iRobotの電源LEDが点灯状態に戻っていますので、電源ボタンを押してLEDを消灯
状態にします。

## Slide 15: 簡易手順
今まで説明した内容を必要最低限のコマンドのみ下記にまとめました。
起動方法
sudo service turtlebot start
キーボード操作
roslaunch turtlebot_teleop keyboard_teleop.launch
コントローラー操作
roslaunch turtlebot_teleop joystick_teleop.launch
(※デバイス番号が1の場合、roslaunch turtlebot_teleop joystick_teleop_hri.launch)
音自動追尾走行
rosrun hark_turtlebot_follower hark_turtlebot_follower
rosrun hark_turtlebot_fdnetworks localization_ROS.sh
(※定位結果のみの場合「 rosrun hark_turtlebot_fdnetworks localization.sh 」)
終了方法
sudo service turtlebot stop

## Slide 16: トラブルシューティング
「キーボード操作」や「コントローラ操作」を行っても反応しない、もしくは
音自動追尾走行の「rosrun～」を実行して下記の様にアボートしてしまう場合は
Kinectの接続がうまくいっていない場合があります。
下記コマンドで「Kinect USB Audio」が表示されるかを確認してみて下さい。
cat /proc/asound cards
「Kinect USB Audio」が表示されない場合、最初から起動し直してみて下さい。
※バッテリーの充電が十分でない場合は、何度試しても同じ結果となります。
「TurtleBot(iRobot)の充電」の項目に従って充電して下さい。
このLEDが点灯して
いないとiRobotからの
電源供給がされていない
このLEDはPCのUSBから
給電されている